## Slide 1
Aerosol atmosférico y dispersión de radiación: un estudio de higroscopicidad
TRABAJO FIN DE GRADO 2022-2023
GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
Departamento: Física Aplicada
Área: Contaminación Atmosférica
Gabriel Bernabé García
Tutores: Javier Crespo y Ramón Castañer

## Slide 2
INTRODUCCIÓN
CONCEPTOS BÁSICOS
Aerosol atmosférico
Pequeñas partículas sólidas y/o líquidas suspendidas en la atmósfera, con variabilidad espacial y temporal alta.
Fuentes
Primarias / Secundarias
Origen
Natural / Antropogénico
Propiedades
Físicas (Ópticas) /Químicas
TFG “Aerosol atmosférico y dispersión de radiación: un estudio de higroscopicidad”

## Slide 3
INTRODUCCIÓN
CONCEPTOS BÁSICOS
Efectos sobre la Salud humana
La inhalación es la principal forma de exposición humana a los aerosoles porque pueden alcanzar el sistema respiratorio y cardiovascular y producir daños en células u órganos. El tamaño de las partículas en suspensión (PM10 y PM2,5) es fundamental para determinar los efectos que puedan tener sobre la salud humana.
Efectos sobre el Clima terrestre
Cambios en el balance radiativo terrestre (ERF) por dispersión y absorción de la radiación solar
TFG “Aerosol atmosférico y dispersión de radiación: un estudio de higroscopicidad”
Incertidumbre alta:
Cuantificación poco precisa del efecto sobre el Clima

## Slide 4
INTRODUCCIÓN
CONCEPTOS BÁSICOS
Extinción de la radiación
A su paso por la atmósfera, la radiación solar interacciona con las moléculas y los aerosoles y se atenúa, bien por dispersión (cambio de dirección original) bien por absorción (transferencia de energía).
TFG “Aerosol atmosférico y dispersión de radiación: un estudio de higroscopicidad”
Ley Lambert-Beer

## Slide 5
INTRODUCCIÓN
CONCEPTOS BÁSICOS
Dispersión de radiación
Dispersión de la radiación incidente en todas direcciones como consecuencia de su interacción con los aerosoles atmosféricos. Depende del tamaño del agente dispersante (r) y de la .
TFG “Aerosol atmosférico y dispersión de radiación: un estudio de higroscopicidad”
MOLÉCULAS r<< Dispersión Rayleigh
PARTÍCULAS r > Dispersión Mie
(r, forma)
Notes: Dispersión partículas: asimétrica con dependencia angular; aumenta con N, r.

## Slide 6
INTRODUCCIÓN
CONCEPTOS BÁSICOS
Exponente de Angström de dispersión (SAE)
Nos proporciona información sobre la proporción relativa de partículas finas o gruesas de un aerosol a partir de valores de y de .
TFG “Aerosol atmosférico y dispersión de radiación: un estudio de higroscopicidad”
SAE
< 1  predominan partículas grandes
> 1  predominan partículas pequeñas

## Slide 7
INTRODUCCIÓN
CONCEPTOS BÁSICOS
Higroscopicidad
A partir de un RH > 40%, el vapor de agua existente en la atmósfera comienza a condensar sobre las partículas provocando su aumento en tamaño.
El mismo aerosol con HR alta cambia su Esta variabilidad contribuye a la incertidumbre de su efecto sobre el ERF y su posible repercusión en el Clima.
TFG “Aerosol atmosférico y dispersión de radiación: un estudio de higroscopicidad”
Factor de aumento de dispersión
Nos permite cuantificar la variación de debido a la absorción de agua realizada por las partículas.

## Slide 8
OBJETIVOS
OBJETIVO PRINCIPAL
Poner de manifiesto la influencia de la humedad relativa ambiente sobre la dispersión óptica de los aerosoles de un área suburbana.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar la variación temporal de la dispersión de partículas () y la influencia de eventos meteorológicos.
Verificar la relación existente entre el Exponente de Angström de dispersión (SAE) y el tamaño de las partículas atmosféricas.
Cuantificar la variación del y SAE con la RH.
Especificar la variación del f(RH) con la RH.
TFG “Aerosol atmosférico y dispersión de radiación: un estudio de higroscopicidad”

## Slide 9
MATERIALES Y MÉTODOS
ÁREA DE ESTUDIO
N
S
N
S
TFG “Aerosol atmosférico y dispersión de radiación: un estudio de higroscopicidad”

## Slide 10
MATERIALES Y MÉTODOS
EQUIPOS
Nefelómetro de integración
Instrumento capaz de medir de manera directa la luz dispersada y retrodispersada por aerosoles y gases contenidos en un volumen de aire confinado.
Aurora 3000
Aurora 4000
TFG “Aerosol atmosférico y dispersión de radiación: un estudio de higroscopicidad”

## Slide 11
MATERIALES Y MÉTODOS
EQUIPOS
Funcionamiento del Nefelómetro de integración Aurora
TFG “Aerosol atmosférico y dispersión de radiación: un estudio de higroscopicidad”
-Cabezal de corte PM10: selección tamaño de partículas atmosféricas
-Fuente de luz: tres diodos laser 450 nm (azul); 525 nm (verde) y 635 nm (rojo)
-Obturador de Retrodispersión: cambio de modalidad de medida
-Obturador de referencia: ajustes del sistema y compensación desviaciones
-Diafragmas/espejo: evitar luces parásitas
-Tubo fotomultiplicador : detección y conteo de fotones convertido en señales eléctricas proporcionales; con ctes. de calibración se convierten en
Notes: consiste en una fuente de luz monocromática, de longitud de onda conocida, que ilumina una cámara de pequeño volumen donde se localiza la muestra de aire. Un tubo fotomultiplicador (PMT), adecuadamente dispuesto, detecta e integra los fotones de luz dispersada para esa longitud de onda. La fuente de luz está acomodada en la misma cámara de medida y con la geometría adecuada respecto al PMT posibilita que el instrumento pueda realizar continuamente medidas de dispersión del aire contenido en la celda de manera automática y a tiempo cuasi-real.

## Slide 12
TFG “Aerosol atmosférico y dispersión de radiación: un estudio de higroscopicidad”
MATERIALES Y MÉTODOS
EQUIPOS
Correcciones:
Error de truncación:
Limitación de la integración angular entre 10 y 170
Funcionamiento del Nefelómetro de integración Aurora
Notes: Integración: dispersión de todas las partículas en la celda a distintos ángulos (10-170) se integran en la señal de PMT

## Slide 13
MATERIALES Y MÉTODOS
OTRAS HERRAMIENTAS
DATOS PM
Se utilizaron datos de PM10 y PM1.
FUENTES DE MODELIZACIÓN
Modelo HYSPLIT NOAA
Gráfica de estabilidad NOAA
WMO Barcelona Dust Regional Center
AVAMET (Asociación Valenciana de Meteorología)
TFG “Aerosol atmosférico y dispersión de radiación: un estudio de higroscopicidad”

## Slide 14
MATERIALES Y MÉTODOS
PROGRAMAS DE TRABAJO
Excel y R Studio
Se han trabajado con casi 20.000 datos
Aprendizaje de comandos para la elaboración de gráficas
Limpieza
Sincronización
Correcciones
Temperatura y Presión
Müller
TFG “Aerosol atmosférico y dispersión de radiación: un estudio de higroscopicidad”

## Slide 15
MATERIALES Y MÉTODOS
PROGRAMAS DE TRABAJO
Temperatura y Presión
Factores de corrección de Müller
TFG “Aerosol atmosférico y dispersión de radiación: un estudio de higroscopicidad”

## Slide 16
MATERIALES Y MÉTODOS
PROGRAMAS DE TRABAJO
TFG “Aerosol atmosférico y dispersión de radiación: un estudio de higroscopicidad”

## Slide 17
RESULTADOS
CAMPAÑAS
1º Campaña (7 enero – 22 febrero)
Aurora 3000
(calentador interno)
Ajuste
RH3000 ~ RH4000
Aurora 4000
(calentador interno)
TFG “Aerosol atmosférico y dispersión de radiación: un estudio de higroscopicidad”

## Slide 18
RESULTADOS
CAMPAÑAS
2º Campaña (9 mayo – 2 junio)
Aurora 3000
(sin calentador interno)
RH3000 > RH4000
Aurora 4000
(calentador interno)
Desecador
TFG “Aerosol atmosférico y dispersión de radiación: un estudio de higroscopicidad”

## Slide 19
RESULTADOS
1º CAMPAÑA (7 enero – 22 febrero)
Intercomparación de nefelómetros Aurora 3000 y 4000
AURORA 3000
AURORA 4000
TFG “Aerosol atmosférico y dispersión de radiación: un estudio de higroscopicidad”
Notes: Serie temporal de promedios horarios de medidos por los dos nefelómetros en las tres longitudes de onda. Los intervalos sin datos corresponden a calibración y mantenimiento. Fuerte variabilidad temporal: influencia de distintos escenarios ambientales de alcance y naturaleza diferente. Se observa el aceptable ajuste en la HR medida por ambos equipos
Serie temporal de promedios horarios de 𝜎_𝑠𝑝 (𝜆) medidos por los dos nefelómetros en las tres longitudes de onda. Los intervalos sin datos corresponden a calibración y mantenimiento. Fuerte variabilidad temporal: influencia de distintos escenarios ambientales de alcance y naturaleza diferente. Se observa el aceptable ajuste en la HR medida por ambos equipos

## Slide 20
RESULTADOS
1º CAMPAÑA (7 enero – 22 febrero)
Intercomparación de nefelómetros Aurora 3000 y 4000
TFG “Aerosol atmosférico y dispersión de radiación: un estudio de higroscopicidad”
Notes: Correlación de para ambos nefelómetros en el periodo. Aceptable equivalencia de medidas.
Correlación de 𝜎_𝑠𝑝 (𝜆) para ambos nefelómetros en el periodo. Aceptable equivalencia de medidas.

## Slide 21
RESULTADOS
1º CAMPAÑA (7 enero – 22 febrero)
Evolución temporal diaria de la dispersión en el primer período de estudio
TFG “Aerosol atmosférico y dispersión de radiación: un estudio de higroscopicidad”
Notes: Para observar los distintos Episodios atmosféricos durante la campaña se representa la evolución diaria de . Evento sahariano; estabilidad atmosférica y otros.
Para observar los distintos Episodios atmosféricos durante la campaña se representa la evolución diaria de 𝜎_𝑠𝑝 (𝜆). Evento sahariano; estabilidad atmosférica y otros.

## Slide 22
RESULTADOS
1º CAMPAÑA (7 enero – 22 febrero)
Influencia de las intrusiones saharianas y los períodos de estabilidad atmosférica en las variables estudiadas
TFG “Aerosol atmosférico y dispersión de radiación: un estudio de higroscopicidad”

## Slide 23
RESULTADOS
1º CAMPAÑA (7 enero – 22 febrero)
Dispersión típica del aerosol de un día medio
TFG “Aerosol atmosférico y dispersión de radiación: un estudio de higroscopicidad”
Notes: Días sin evento: patrón definido con dos máximos. Primero coincidiendo con la hora punta de la mañana. Indicar que se desplaza temporalmente un poco por la situación suburbana del emplazamiento. El segundo, más ancho porque la hora de colegios y vuelta del trabajo está extendida a diferencia de la mañana. Éste un poco más alto, por efecto de reducción de la capa de mezcla al anochecer. Estabilidad diferencias e igualdades con día normal. Intrusión comentar aparte al final. Hacer comentario del SAE

## Slide 24
RESULTADOS
1º CAMPAÑA (7 enero – 22 febrero)
Relación existente entre la dispersión, la PM y el SAE
Eficiencia de Dispersión Másica (Em)
TFG “Aerosol atmosférico y dispersión de radiación: un estudio de higroscopicidad”

## Slide 25
RESULTADOS
1º CAMPAÑA (7 enero – 22 febrero)
Relación existente entre la dispersión, la PM y el SAE
TFG “Aerosol atmosférico y dispersión de radiación: un estudio de higroscopicidad”

## Slide 26
RESULTADOS
1º CAMPAÑA (7 enero – 22 febrero)
Relación existente entre la dispersión, la PM y el SAE
Cálculo de los coeficientes Em mediante un modelo de regresión multilineal (MLR)
σsp = EmG · (PM10 – PM1)+ EmF · PM1+ S0
EmG: Em para las partículas gruesas
EmF: Em para las partículas finas
S0: ordenada en el origen
TFG “Aerosol atmosférico y dispersión de radiación: un estudio de higroscopicidad”

## Slide 27
RESULTADOS
1º CAMPAÑA (7 enero – 22 febrero)
Relación existente entre la dispersión, la PM y el SAE
R2 = 0,925
σsp = EmG · (PM10 – PM1)+ EmF · PM1+ S0
1,3
3,2
TFG “Aerosol atmosférico y dispersión de radiación: un estudio de higroscopicidad”
Notes: Partículas finas más eficientes en dispersar la luz que las gruesas

## Slide 28
RESULTADOS
1º CAMPAÑA (7 enero – 22 febrero)
Relación existente entre la dispersión, la PM y el SAE
TFG “Aerosol atmosférico y dispersión de radiación: un estudio de higroscopicidad”

## Slide 29
RESULTADOS
2º CAMPAÑA ( 9 mayo – 2 junio)
Influencia de la RH en la dispersión
AURORA 3000
AURORA 4000
TFG “Aerosol atmosférico y dispersión de radiación: un estudio de higroscopicidad”
Notes: Explicar bien el experimento y la diferencia de lo que mide cada nefelómetro.

## Slide 30
RESULTADOS
2º CAMPAÑA (9 mayo – 2 junio)
Influencia de la RH en la dispersión
TFG “Aerosol atmosférico y dispersión de radiación: un estudio de higroscopicidad”

## Slide 31
RESULTADOS
2º CAMPAÑA (9 mayo – 2 junio)
Influencia de la RH en la dispersión
TFG “Aerosol atmosférico y dispersión de radiación: un estudio de higroscopicidad”

## Slide 32
RESULTADOS
2º CAMPAÑA (9 mayo – 2 junio)
Influencia de la RH en la dispersión
TFG “Aerosol atmosférico y dispersión de radiación: un estudio de higroscopicidad”

## Slide 33
RESULTADOS
2º CAMPAÑA (9 mayo – 2 junio)
Determinación y variación del f(RH)
TFG “Aerosol atmosférico y dispersión de radiación: un estudio de higroscopicidad”

## Slide 34
RESULTADOS
2º CAMPAÑA (9 mayo – 2 junio)
Determinación y variación del f(RH)
TFG “Aerosol atmosférico y dispersión de radiación: un estudio de higroscopicidad”
Notes: Hacer comentario de por qué ahora es mayor por la mañana que en la otra campaña: capa de mezcla.
Hacer comentario de por qué ahora 𝜎_𝑠𝑝 es mayor por la mañana que en la otra campaña: capa de mezcla.

## Slide 35
RESULTADOS
2º CAMPAÑA (9 mayo – 2 junio)
Determinación y variación del f(RH)
TFG “Aerosol atmosférico y dispersión de radiación: un estudio de higroscopicidad”
Notes: Hacer comentario de por qué ahora los picos de

## Slide 36
RESULTADOS
2º CAMPAÑA (9 mayo – 2 junio)
TFG “Aerosol atmosférico y dispersión de radiación: un estudio de higroscopicidad”

## Slide 37
RESULTADOS
2º CAMPAÑA (9 mayo – 2 junio)
Determinación y variación del f(RH)
TFG “Aerosol atmosférico y dispersión de radiación: un estudio de higroscopicidad”

## Slide 38
RESULTADOS
2º CAMPAÑA (9 mayo – 2 junio)
TFG “Aerosol atmosférico y dispersión de radiación: un estudio de higroscopicidad”

## Slide 39
CONCLUSIONES Y PROYECCIÓN FUTURA
El coeficiente de dispersión varía en función de distintos escenarios ambientales que afecten al emplazamiento. Un aumento en la concentración de partículas en el aire produce un incremento en la dispersión. Los valores máximos de dispersión se obtuvieron en el período de intrusión de polvo sahariano.
Los valores obtenidos de SAE durante la primera campaña confirmaron la predominancia de distintos tamaños de partícula en cada episodio.
Las partículas finas de aerosol dispersan la luz de manera más eficiente.
El aumento de la RH produce un incremento en el tamaño de las partículas de aerosol, dando lugar a un incremento en el promedio de la dispersión de luz visible del 20-25% entre el Aurora 3000 y 4000.
El f(RH) varía de forma exponencial con la RH.
El f(RH) presentó un perfil diario con un mínimo durante la hora punta de mañana ( partículas no higroscópicas procedentes del tráfico) y un máximo a última hora de la tarde ( aumento de la RH y de la higroscopicidad).
TFG “Aerosol atmosférico y dispersión de radiación: un estudio de higroscopicidad”

## Slide 40
CONCLUSIONES Y PROYECCIÓN FUTURA
Posibles futuras investigaciones sobre la dispersión de la luz por aerosoles atmosféricos podrían ser:
Ampliar el período de estudio a un año
Estudiar la evolución de la dispersión con humedades relativas superiores al 80%
Cambiar el emplazamiento de los nefelómetros a un lugar diferente al entorno suburbano
. . .
TFG “Aerosol atmosférico y dispersión de radiación: un estudio de higroscopicidad”

## Slide 41
Aerosol atmosférico y dispersión de radiación: un estudio de higroscopicidad
TRABAJO FIN DE GRADO 2022-2023
GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
Departamento: Física Aplicada
Área: Contaminación Atmosférica
Gabriel Bernabé García
Tutores: Javier Crespo y Ramón Castañer

## Slide 42
EXTRA
Más imágenes nefelómetro
TFG “Aerosol atmosférico y dispersión de radiación: un estudio de higroscopicidad”

## Slide 43
EXTRA
Ley de Lambert - Beer y Coeficiente de Extinción
σext ≈ σsca = σsg + σsp
σsp = σsca - σsg
1º
2º
3º
4º
TFG “Aerosol atmosférico y dispersión de radiación: un estudio de higroscopicidad”